CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TẠI CÔNG TY

ĐIỆN LỰC CHUBU- NHẬT BẢN

Nguyễn Tường Dũng

Quản đốc PXVH

Có thể nói chất lượng sửa chữa và bảo dưỡng đóng vai trò quyết định trong việc duy trì các nhà máy nhiệt điện vận hành an toàn – kinh tế. Công ty điện lực Chubu Nhật Bản (Chubu Electric Power Company) đã xây dựng một chương trình đào tạo chi tiết về sửa chữa và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện (training courses of maintenance) và điều này giúp công ty điện lực Chubu luôn đi đầu trong việc duy trì các tổ máy nhiệt điện vận hành an toàn kinh tế.

1. Triết lý đào tạo:

Triết lý đào tạo sửa chữa và bảo dưỡng (maintenance and repair training) của công ty điện lực Chubu gói gọn trong bốn chữ STEP với ý nghĩa cung cấp cho người làm công tác sửa chữa, bảo dưỡng các kiến thức (knowledge) và công nghệ (technology) cần thiết để giúp họ nâng cao năng lực (competence) làm việc, trở thành chuyên gia trong từng lĩnh vực.

STEP có nghĩa là từng bước, trong đó:

- P-People: con người.

- E-Effort: sự nỗ lực.

- T-Thermal Power Technology: công nghệ nhiệt điện

- S-Specialist: chuyên gia.

2. Chương trình đào tạo:

Việc đào tạo về sửa chữa và bảo dưỡng tại công ty điện lực Chubu được chia thành bốn nhóm chính: lò hơi, tuabin, điện và tự động điều khiển.

Dưới đây là chương trình đào tạo về sửa chữa và bảo dưỡng của Chubu:

| Khóa đào tạo | Khóa cơ bản về bảo dưỡng cho nhân viên có 1 năm kinh nghiệm | Khóa trung cấp cho nhân viên có từ 2-6 năm kinh nghiệm | Khóa nâng cao cho nhân viên từ 7-10 năm kinh nghiệm | Khóa chuyên gia dành cho nhân viên có trên 6 năm kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kỹ thuật thiết kế | Các nguyên lý cơ bản về thiết kế (sơ đồ điều khiển, tiến trình) | Thiết kế cơ khí cơ bản, xây dựng điện cơ bản (đi dây điện, đi máng cáp…) | Trọn khóa về thiết kế bảo dưỡng (hệ thống bảo vệ điện, nghiên cứu về khả năng của tuabin , lò hơi) | Các kiến thức đặc biệt dành cho chuyên gia. |
| Kỹ thuật giám sát | Nguyên lý cơ bản về an toàn và giám sát việc xây dựng | Trọn khóa về giám sát. Các đo lường ban đầu về các bất thường thiết bị. | Giám sát với kỹ thuật cao | Các kiến thức đặc biệt dành cho chuyên gia. |
| Quản lý kỹ thuật |  |  | Nghiên cứu về việc duy trì tuổi thọ thiết bị và việc ngăn ngừa các bất thường lập lại. | Quyết định về việc duy trì tuổi thọ thiết bị. Phân tích độ rung tuabin và máy phát. |

Trong đó công ty điện lực Chubu cũng xây dựng những chương trình đào tạo chuyên biệt về các lĩnh vực:

| Các khóa đào tạo về lò hơi (boiler) |
| --- |
| Thiết bị đào tạo | Thiết bị thực hành | Nội dung đào tạo |
| Các bộ phận cao áp của lò hơi | Vách buồng đốt, ống góp hơi | Thực hành cắt và hàn ống lò hơi. Thực hành kiểm tra các bộ phận phụ được hàn vào lò hơi. |
| Phòng kiểm tra không phá hủy | Thiết bị thí nghiệm dùng sóng siêu âm | Thực hành đánh giá khuyết tật mối hàn và mức độ ăn mòn vật liệu. |
| Van an toàn | Van cơ, van điện | Thực hành tháo lắp và các thí nghiệm đặc tính. |
| Quạt hướng tâm | Các cánh quạt (cánh động, cánh tĩnh), bộ điều khiển thủy lực. | Thực hành tháo ráp và điều chỉnh |
| Các khóa đào tạo về tuabin (turbine) |
| Thiết bị điều khiển tuabin | Thiết bị khởi động. Thiết bị an toàn bộ điều tốc. Bảo vệ chân không thấp | Thực hành điều chỉnh thiết bị điều khiển tuabin. Điều chỉnh thiết bị an toàn bộ điều tốc (governor) và thiết bị ngừng. (trip device) |
| Bơm công suất lớn | Bơm cung cấp nước lò hơi (water feed pump) | Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng bơm. Canh tâm, chỉnh khớp nối (coupling) |
| Các khóa đào tạo về điện (electricity) |
| Động cơ cao và hạ thế | Động cơ công suất nhỏ và lớn. | Tháo ráp, thí nghiệm đặc tính |
| Các thiết bị điều khiển (control apparatus) | Bộ điều thế tự động (AVR) của máy phát. Các thiết bị điều khiển dùng kỹ thuật số. Các tủ huấn luyện di chuyển được. | Thí nghiệm các đặc tính tĩnh, động. Xác định điểm trục trặc. Thay đổi giá trị chỉnh định. Thí nghiệm xác định pha điện áp và dòng. Thí nghiệm cực tính |
| Các máy cắt (circuit breakers) | Trung tâm điều khiển. Máy cắt dập từ Máy cắt chân không Máy cắt không khí | Đại tu (overhaul) và kiểm tra Các thí nghiệm đặc tính |
| Các khóa đào tạo về thiết bị điều khiển (instrument) |
| Các van điều khiển | Van điều khiển cỡ nhỏ, cỡ lớn. | Thực hành tháo, kiểm tra và điều chỉnh. |
| Phòng huấn luyện về các thiết bị điều khiển | Thiết bị điều khiển hóa. Thiết bị giám sát tuabin. Cơ cấu điều khiển Các mô hình cắt của các thiết bị điều khiển khác nhau. | Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị. Thực hành tháo, kiểm tra và điều chỉnh. |
| Các khóa đào tạo về thiết bị nhiên liệu (fuel) |
| Các thiết bị có liên quan đến nhiên liệu | Thiết bị phức hợp | Thực hành tháo ráp |
| Thiết bị đường ống nhiên liệu | Van Các roăng (joint) | Thực hành tháo ráp Thực hành sửa chữa nóng các van |
| Các khóa đào tạo chung |
| Thiết bị đào tạo đa năng | Van các cỡ, đường ống, bồn chứa nước Tủ điều khiển | Kiểm tra, điều chỉnh, thiết kế chống nổ và chống đông. |
| Các thiết bị khác | Giàn dáo Trọng lượng móc | Đào tạo cơ bản về kiểm soát an toàn |

Hy vọng là những kinh nghiệm về xây dựng chương trình đào tạo về sửa chữa và bảo dưỡng của công ty điện lực Chubu sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích về việc xây dựng chương trình bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện tại EVN.

Tài liệu tham khảo: các tài liệu từ dự án JICA-EVN

# Text boxes

Sửa chữa AVR

Sửa chữa bơm tiếp nước lò hơi

Đào tạo sửa chữa  tại công ty điện lực Chubu