CÔNG NGHỆ MỚI DÙNG HỆ THỐNG LÀM MÁT (MAC) XỬ LÝ TRO SỈ TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN

Nguyễn Tường Dũng

Quản đốc PXVH

Trong các nhà máy nhiệt điện đốt than hiện nay thì công nghệ xử lý tro sỉ (ash) chủ yếu là dùng nước (wet system). Công nghệ này gây ra nhiều tổn hao nhiệt (losses) trong hệ thống dẫn đến làm giảm hiệu suất của lò hơi (boiler) và của toàn tổ máy (power unit). Một số nhà máy nhiệt điện tiên tiến trên thế giới hiện nay sử dụng công nghệ làm lạnh tro sỉ (ash cooler-MAC) với nhiều ưu điểm nổi bật hơn so với công nghệ sử dùng nước. (xem biểu đồ so sánh).

Hệ thống làm lạnh tro có cấu tạo như hình vẽ, trong đó:

- Extractor: bộ chiết để làm lạnh tro sỉ, nối với họng lò hơi (throat boiler) thông qua một phễu đựng (hopper)

- Hopper: phễu đựng dùng để chứa tro sỉ. Phễu này có những cửa ở đáy  (bottom doors) để có thể chứa tro sỉ bên trong phễu đựng. Phễu đựng này nối với họng lò hơi nhờ một chèn cơ (mechanical seal) để cho phép giãn nở nhiệt theo thay đổi nhiệt của lò hơi.

- Crusher: máy nghiền thô

- Pulverisers: máy nghiền mịn.

- Postcooler: bộ làm mát

- Pneumatic Pressure System: hệ thống gió nén.

- Spill Chain: băng chuyền phụ dùng để hứng và vận chuyển lượng tro sỉ rơi rớt ra từ hệ thống Superbelt.

Nguyên lý làm việc của hệ thống này như sau:

Trong buồng đốt, nhiên liệu (than) sau khi được đốt cháy sẽ tạo thành tro nóng (hot ash), lượng tro nóng này sẽ rớt xuống đáy lò hơi (bottom ash) và nằm ở trên bộ siêu băng đai (superbelt). Siêu băng đai là thành phần quan trọng nhất của bộ xử lý tro sỉ, dùng để nhận tro và đưa tro ra khỏi lò hơi. Nó là băng chuyền bằng thép siêu bền, chịu nhiệt tốt và vận chuyển ở tốc độ vài cm/s. 	Nhờ có cấu tạo đặc biệt, băng chuyền này cũng có thể chịu được những chấn động cơ khí phát sinh trong quá trình hoạt động. Trong khi băng chuyền vận chuyền tro sỉ nóng (hot ash) ra thì một lượng gió lạnh (cooling air) thích hợp, thông qua các van, sẽ được rút vào lò một cách tự nhiện nhờ áp suất lò âm để làm mát tro nóng. Lượng gió lạnh này ngoài việc làm mát tro nóng và băng chuyền, còn cung cấp oxy cho việc đốt cháy hoàn toàn lượng cacbon dư trong lò hơi. Các thí nghiệm cũng đã chứng minh rằng lượng khí lạnh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đốt cháy của lò hơi cũng như sự tạo thành hỗn hợp NO.

Từ hệ thống xử lý tro sỉ (extractor), tro được làm lạnh sẽ được đưa đến máy nghiền (crusher) để nghiền nát các tảng sỉ (clinkers) đến kích thước cho phép rồi chuyển đến thiết bị xử lý tiếp theo.

Theo tạp chí Modern Power Systems.

# Text boxes

Biểu đồ so sánh tổn  thất nhiệt của 2 công nghệ: dùng nước (wet system)  và làm lạnh (ash cooler-MAC).